MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(4º DISTRITO MILITAR/1891 - REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA)
Praça Duque de Caxias, 25 - Centro - RIO DE JANEIRO (RJ) - CEP 20.221-260 FONE 2519-5000
Apêndice B do Anexo I – Especificações Técnicas
1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VÍDEOWALL

  1	MONITOR LFD PARA VÍDEOWALL

  1.1	Tamanho 49 Polegadas
            1.2	Formato da tela 16:9
            1.3	Resolução 1920 x 1080 (FHD)
            1.4	Brilho 500Cd/m²
1.5	Entradas HDMI, DP,	DVI-D, RGB, Áudio, USB2.0
1.6	Saída DP e Áudio
1.7	Dimensão do Monitor (L x A x P) = (1077,6mm x 607,8mm x 89,7 mm)
1.8	Interface de montagem Padrão VESA
1.9	Fonte de energia 100-240Vac, 50/60Hz
1.10	Norma de Segurança IEC 60950, EN 60950 e UL 60950-1
1.11	Possui controle remoto
1.12	Montagem Parede ou Suporte de Vídeowall
1.13	Orientação Paisagem ou Retrato
1.14	Cor da borda Preta
1.15	Padrão de certificação UL/cUL/CB/TUV/KC

  2	CABO HDMI 2.1v

  2.1	Resolução 4K (3840 x 2160), 5K (5120 x 2880) e 8K (7680 por 4320)
            2.2	Taxa de quadros 50, 60, 100 ou 120 fps
            2.3	Suporta 32 canais de áudio 1536kHz
            2.4	Largura de Banda 48Gb/s
2.5	Comprimento 15 metros
2.6	Suporte eARC
2.7	Taxa de atualização variável VRR
2.8	Transferência rápida de quadros
2.9	Compreensão de fluxo de exibição

  3	SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEOWALL

  3.1	Suporta monitores de 37 até 70 polegadas
            3.2	Padrão VESA (HxV)mm: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300,	400x400, 600x200, 600x400
            3.3	Suporta até 45Kg
            3.4	Material Aço carbono
3.5	Pintura Eletroestática
3.6	Instalação em Parede ou Painel
3.7	Tipo para VídeoWall
3.8	Suporta 1 monitor por suporte
3.9	Distância mímina da parede 60mm
3.10	Distância máxima da parede 202mm
3.11	Dimensões da embalagem (A x L x P): 760 x 460 x 60mm

  4	CONTROLADOR DE VÍDEOWALL (9 MONITORES)

  4.1	Controla até 9 monitores
            4.2	Uma entrada HDMI 1.3
            4.3	Nove saídas HDMI 1.3
            4.4	Resolução suportada 1920 x 1080 FHD
4.5	Sistema Plug and Play
4.6	Suporta Monitores LFD
4.7	Suporta USB 3.0
4.8	Matriz quadrada com Mosaico 3x3
4.9	Suporta Mosaico Vídeowall
4.10	Fonte de alimentação externa Bivolt
4.11	Acompanha o Drive de instalação

  5	NOBREAK PARA RACK

  5.1	Entrada bivolt automático
            5.2	Saída 120V
            5.3	Sete tomadas de saída 10A
            5.4	Quatro baterias seladas de 12v 9Ah
5.5	Expansão para bateria externa via Conector SB50
5.6	Gerenciamento pelo USB
5.7	Frequência 50 / 60 Hz
5.8	Fator potência 0,7
5.9	Forma de onda no modo bateria: Senoidal
5.10	Tomadas Padrão (NBR 14136)
5.11	Proteção sobretensão passa a operar com a bateria
5.12	Suporta instalação em rack, tamanho 1U
5.13	Dimensões L x A x P = 438mm x 88mm x 430mm
5.14	Potência 3KVA

  6	RACK DE PAREDE 24U

  6.1	Tamanho 24U
            6.2	Padrão 19 Polegadas
            6.3	Dimensões 570mm de profundidade
            6.4	Perfil de fixação conforme norma IEC60297
6.5	Porta com acrílico
6.6	Fecho com chave
6.7	Porta possui abertura direita ou esquerda
6.8	Material de aço SAE	1008
6.9	Cor Preto Fosco
6.10	Pintura eletroestática
6.11	Aplicação em ambientes Indoor
6.12	Com abertura para cabos na dimensão mínima 160 x 50mm
6.13	Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105
6.14	Suporta sistema de ventilação superior

7 GARANTIA

Os itens deverão possui garantia de 24 meses, devendo a contratada realizar o atendimento em até 24 horas úteis após a abertura do chamado.
A CONTRATADA, deverá substituir a peça defeituosa, ou providenciar a troca do aparelho que apresente defeito insanável, desde que os itens que serão instalados possuam caracteristicas iguais ou superiores.